GS182台式液压泵

【概   述】

GS182台式液压泵用于校验(0～60)MPa；量程范围内一般压力仪表的检定工作，为仪表的检定提供稳定压力环境，升降压平稳、稳压速度快、操作省力。 广泛应用于现场校验和实验室使用；主要适用于精密压力表、一般压力表、电接点压力表、压力（差压）变送器、压力传感器、压力开关、数字压力计等各种压力仪表校验工作。

【技术指标】

- 压力范围：(0～60)MPa；

- 工作介质：变压器油

- 调节细度：0.1kPa

- 稳 定 性：0.01％F.S

- 压力连接：M20×1.5（三个）

- 外形尺寸：475×380×240mm

- 重量：16kg